技术参数确认函

采购单位：福建省福州司法强制隔离戒毒所（公章）

项目名称：福建省福州司法强制隔离戒毒所户外移动扩声系统及背景音乐播放系统项目设备采购                          竞价编号：NXZB-J-2015006

| 包号 | 品目号 | 品牌 | 采购项目名称 | 规格及要求 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 采购单位 | 竞价类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 移动音频扩声系统部分 |
|  | 1 | 声王、JBL、湖山、雅马哈 | 全频扬声器 | 双15"全音域音箱，采用两只15"高效率低音单元，内置分频器； 箱体全部采用优质中密度纤维板材制作； 外饰黑色晶点漆，硬度高，不易磨损，有超强功率、大声压、超强爆发力； 大孔径铁网后面贴有一层声学透声海绵；2音路全频。 连续声压级：≥127dB； 最大声压级：≥132dB； 灵敏度：102dB。 阻抗：4Ω-8Ω。 功率：850W以上。 频率范围：45Hz-20KHz。 低音：2X15"220磁75芯。 高音：1X3" 75芯。 指向性：100°X80°。 | 2只 | 4240 | 8480 | 福建省福州司法强制隔离戒毒所 | 网上竞价 | 合同签订后7天内按采购人指点地点交货。按厂家标准提供售后服务。 |
|  | 2 | 声王、CROWN、湖山、雅马哈 | 纯后级功率放大器 | 国际标准2U高度； 大型羽状散热器、风速可变风冷散热系统； 内置自动压限器，有效限制大动态信号削波，保护扬声器系统； 开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能； 立体声功率 8欧800W/4欧1200W。桥接单声道 8Ω2000W 4欧2400W 信噪比 110db。 转换速率 90V/us。 阻尼系数 650:1。 频率响应+/-0.1db,20HZ-20KHZ，+/-0.5DB。 总谐波失真≦0.01%Rated power@8欧1kHZ。 互调失真≦0.01% Rated power@8欧。 ★提供产品3C证书复印件（制造商名称与生产企业名称必须一致，证书原件备查）； ★提供过载保护、短路保护实用新型专利设计证书； ★系统主件项，需提供厂商叁年质保售后服务承诺函； | 1台 | 4240 | 4240 |  |  |  |
|  | 3 | 声王、JBL、湖山、雅马哈 | 调音台 | ≥8-12路输入； 高、中、低音独立调节； 载波频率范围： 520MHZ-≥960MHZ 内置效果器，耳机监听功能； 标准+48V幻像电源可分组接通； 频率响应：50Hz～15KHz （＋1dB，－3dB ）； 失真度：≤0.3％； 信噪比：≥90dB； 内部数字效果器：16中模式以上 ★提供产品厂商质量CAQI、ISO9001：2008质量管理体系、ISOI4001:2004环境管理体系、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证证书； ★系统主件项，需提供厂商叁年质保售后服务承诺函； | 1台 | 4240 | 4240 |  |  |  |
|  | 4 | 声王、MIPRO、JBL | 无线双手持话筒 | 合成锁相环、红外线对频技术； 超高速微处理器分析信号质量，控制静噪及高效防冲击； 高效多频道、多系统共用、LCD液晶显示； 根据不同环境调节接受机敏感度以达到最佳效果； 发射功率：5mW-30mW可调； 谐波辐射：＞-50 dB； 最大偏离度：±35 Khz具有音响压缩扩展处理自动音量控制； 工作距离：80米以上 音头：动圈式； 灵敏度：5dBuV 频道组数：200； 最大输入生压：＞128DB 射频稳定度：±0.005%； 接收灵敏度：12-32dBuV ； 综合S/N比：＜105Db； 综合T.H.D.：＞0.5%； 综合频率响应：50Hz~15KHz±3dB ； 输出插座：平衡／混合； 面板显示：CD液晶显示RF/AF/CH/FQ/LOCK； | 2套 | 1590 | 3180 |  |  |  |
|  | 5 | 声王、JBL、雅马哈 | 无线双领夹话筒 | 合成锁相环、红外线对频技术； 超高速微处理器分析信号质量，控制静噪及高效防冲击； 高效多频道、多系统共用、LCD液晶显示； 根据不同环境调节接受机敏感度以达到最佳效果； 发射功率：5mW-30mW可调； 频率范围：720-820MHz 谐波辐射：＞-50 dB； 最大偏离度：±35 Khz具有音响压缩扩展处理自动音量控制； 综合失真：<0.5% 频道组数：200； 载波频段：UHF510~960MHz； 射频稳定度：±0.005%以内； 接收灵敏度：12-32dBuV ； 综合S/N比：＜105Db； 综合T.H.D.：＞0.5%； 综合频率响应：80Hz~18KHz±3dB ； 输出插座：平衡／混合； 面板显示：CD液晶显示RF/AF/CH/FQ/LOCK； | 1套 | 1590 | 1590 |  |  |  |
|  | 6 | 音王、雅马哈、灵思、雷客 | VOD点播系统 | 双硬盘设计，支持2个3T硬盘（本机自带1个3T硬盘曲库）； 1路为HDMI高清输出； 2路AV视频输出； 3路视频可同时输出； 4支持3D动态点歌 5支持 USB超高速加歌 光纤、同轴、HDMI接口； 高清动态背景； 后台设置参数或是加歌后，无须关机重启； ★主机只需联网状态下即可实现云加歌； ★含落地式19寸点播台； | 1套 | 4240 | 4240 |  |  |  |
|  | 7 |  | 专业航空机柜 | 调音台、功率放大器、无线话筒接收机、VOD主机等设备收纳使用。万向滑轮、双全向双制动；前、后门可拆卸；内衬防撞层；上下双层设计，调音台独立安装于上隔层、功放等设备安装于下隔层；定制20U。 | 1个 | 1590 | 1590 |  |  |  |
|  | 8 |  | 专业工程音响线 | RVV2×2.5平方护套线缆； | 100米 | 848 | 848 |  |  |  |
|  | 9 |  | 落地话筒支架 | 最高距离190cm,麦克风接头可拆。高度可调节上下移动。支杆长30cm.支杆距离60cm,支持旋转升降调节。支脚采用橡胶制成，防滑。锌合金管体，耐磨耐腐蚀。清单：落地支架x1、麦夹x2、金属固定底座x1； | 2个 | 159 | 318 |  |  |  |
|  | 智能背景音乐系统部分 |
|  | 11 | 艾普、TOA、NUSUW、爱邦姆 | 室外声柱 | 铝合金外壳；额定功率：≥50W；输入电压：100V；灵敏度（1M/1W）：≥89DB；频响：≥150~18000HZ；★提供防水等级证书； | 5只 | 530 | 2650 |  |  |  |
|  | 12 | ENNO、艾普、TOA、雅马哈 | 定压功放（室外音柱使用） | 输出形式：≧500W功率输出；定阻4—16欧；定压：70V/100V（120V）；两路话筒3路线路输入，话筒1优先默认；带显示屏、FM广播调频；高低压调节，幅度达正负>或=20DB；备监听 | 1台 | 2650 | 2650 |  |  |  |
|  | 13 | 声王、JBL、佳音、HTDZ | 无线双通道鹅颈话筒 | 合成锁相环、红外线对频技术； 超高速微处理器分析信号质量，控制静噪及高效防冲击； 高效多频道、多系统共用、LCD液晶显示； 根据不同环境调节接受机敏感度以达到最佳效果； 发射功率：5mW-30mW可调； 谐波辐射：＞-50 dB； 最大偏离度：±45 Khz具有音响压缩扩展处理自动音量控制； 音头：动圈式； 频道组数：200； 载波频段：UHF470~960MHz； 射频稳定度：±0.005%； 接收灵敏度：12-32dBuV ； 综合S/N比：＜105Db； 综合T.H.D.：＞0.5%； 综合频率响应：50Hz~16KHz±3dB ； 输出插座：平衡／混合； 面板显示：CD液晶显示RF/AF/CH/FQ/LOCK； | 1套（一拖四） | 1908 | 1908 |  |  |  |
|  | 主要技术说明：20U 国标 |  |  |  |
|  | 14 |  | 广播护套线 | RVV2*1.0平方护套线缆； | 1项 | 530 | 530 |  |  |  |
|  | 15 |  | PVC套管及辅材一批 | Ф16PVC套管、紧固扣件; 系统安装调试所需音频信号跳线、接插件、转接头、电源排插等系统安装调试所需辅助性材料； | 1项 | 530 | 530 |  |  |  |
|  | 16 |  | 安装调试（含运费） | 安装调试费：不超过5% |  | 1849.7 | 1849.7 |  |  |  |
| 总价 | 38843.7 |

福建诺鑫招标有限公司

2015年8月24日